## Slide 1: Järjestelmien välinen tiedonsiirto soodakattilalla – esimerkkinä OPC UA
Jan Lehmusvirta
Opinnäytetyö seminaari
22.1.2024

## Slide 2: Sisältö
Johdanto
OPC UA
  OPC UA yleisesti
  Tietoturva
  Verkkorakenne
Nykytilanne
  Käytössä olevat järjestelmät
  Ylläpito & ongelmat
Lopputulokset
  Johtopäätökset
  Jatkotutkimukset
Notes: Esityksen sisältö

## Slide 3: Johdanto
Tarkoituksena kartoittaa käytössä olevat soodakattilajärjestelmät ja mahdolliset päivitystarpeet
Teoreettinen tutkimus, jonka painopisteenä on OPC UA
Teoriaosuus käsittelee OPC UA –järjestelmää yleisesti painottuen tietoturvaan ja käyttöönottoon
Empiirinen osuus totetutettiin haastatteluilla eri sellutehtaille
Tulosten tarkastelussa tutkimuksen tulokset laajasti
Pohdinta osuudessa lyhyt yhteenveto sekä mahdollisten jatkotukimusten aiheet

## Slide 4: OPC UA
Notes: Väliotsikkoslide

## Slide 5: Yleiskuva
Palvelinpohjainen tiedonsiirtoprotokolla
Riippumattomuus alustasta, ohjelmasta tai käyttöjärjestelmästä
Tietoturva ja helppokäyttöisyys keskiössä
Arkkitehtuuri
Notes: Kuvallinen slide

## Slide 6: Tietoturva
Tietoturva-arkkitehtuuri kolmessa osassa
  Käyttäjäturvallisuus
  Sovellusturvallisuus
  Kuljetusturvallisuus
Käyttö palomuurin takaa
  Tiedon kulku yhdestä portista
Vahva tunnistautuminen
Viestin alkuperän ja eheyden tunnistaminen

## Slide 7: Esimerkki verkkorakenteesta

## Slide 8: Nykytilanne
Notes: Väliotsikkoslide

## Slide 9: Käytössä olevat järjestelmät
OPC UA käyttöönottoja esiintyy tehdasverkoissa
  Siirretään mittausdataa, mutta ei ohjausdataa
Soodakattilajärjestelmät toteutettu analogisesti
MODBUS
  Laajassa käytössä edelleen
PROFINET/PROFIBUS
  PROFIBUS yleisempi
  PROFINET tulevaisuuden ratkaisu

## Slide 10: Ylläpito & ongelmat
Ylläpito helppoa ja vaivatonta
  Vaatii yleensä vastuuhenkilön
Käyttöönotto saattaa viedä paljon aikaa
  Tehtaiden eri toimijoiden päivitettävä omat järjestelmät standardin mukaiseksi
  Esiintynyt tapaus, jossa palattu edeltävään ratkaisuun
Tietoturvan huomioinnissa ei käytännön muutoksia
  Laite- ja ohjelmakohtainen tietoturva huomioitava
OPC UA

## Slide 11: Tulokset & jatkotukimukset
Notes: Väliotsikkoslide

## Slide 12: Johtopäätökset
OPC UA päivitys tulevaisuuden kestävä
  Hyöty yhdistäessä vanhoja järjestelmiä uusiin
Tietoturvaratkaisut monipuolisia
Ylläpito käyttöönoton jälkeen vaivatonta
Mielenkiinto PROFINET-protokollaa kohtaan
  Mahdollisuus yhteiskäyttöön
Jatkotutkimukset
  PROFINET
  MODBUS
  MQTT

## Slide 13: PROFINET
OPC palvelin/PN ohjain
Laitekohtaiset OPC palvelimet

## Slide 14: MODBUS

## Slide 15: MQTT

## Slide 16
Kiitos!
www.soodakattilayhdistys.fi